Vulkanizmus, földrengések

A magma mozgásával kapcsolatos folyamatokat vulkáni vagy magmás tevékenységnek nevezzük. A vulkáni tevékenység lejátszódhat nagy mélységben, a felszín közelében vagy a felszínen. Amikor a magma a felszínre ömlik vulkanizmusról beszélünk. A felszínre jutó magmát lávának nevezzük.

Földrajz 9. osztályos TK. 53.1. ábrájának elemzése (az érettségin megkapod az ábrát!!!)

Vulkánosság fő területei és anyagai: (A vulkáni övezeteket a térképen meg kell mutatni!Atlasz 99. oldal!!!). A fő vulkáni övezetek a Földön a lemezhatárokhoz kötődnek!.

- Óceáni hátságok mentén a hasadékvölgyekben általában lapos lejtőjű vulkáni kúpok sorakoznak, mert a hígan folyó, gyorsan megszilárduló bazaltláva jellegzetes párna formát képez: pl. Azori-szigetek, Atlanti-hátság vulkánjai.

- Alábukó kőzetlemezeknél a vulkáni kúpok meredek oldalúak, gyakran réteges szerkezetűek, andezit-riolit kőzetűek. Gyakori a gázrobbanás és a törmelékszórás. Pl. Pacifikus-lemezszegély vulkánjai,  Andok térségének vulkánjai.

- Szárazföldi és óceáni táblás területeken hasadék vulkánok keletkeznek. Pl. Dekkán fennsík bazaltláva-takarója így jött létre. A „forró pontokon” a bazaltos pajzsvulkánok jellemzőek. Pl. Teleki-vulkán, Popocatapetl. Forró pontok: a földköpeny mélyéből felszálló hőáramlási kémények felett elhelyzekedő, vizsonylag kis átmérőjű területek. Vulkáni tevékenység és fokozott hőáramlás jellemzi őket.

Leghíresebb vulkánok  a Földön (Atlaszban meg kell mutatni őket!): Krakatau, Etna, Vezuv, Fuji,

Vulkáni utóműködések: a vulkánok aktív működését utóvulkáni tevékenység követheti, amely lehet, akár több ezer évig tartó gőz, gáz-, melegvíz-kilövellés. Típusai:

- fumarolák: sok oldott anyagot tartalmazó vízgőzfeltörés. Pl. Yellowstone NP, Izland, Új-Zéland hőforrásai. Fűtésre használható fel.

- Mofetta: szén-dioxid szivárgás, amelynek hatására szénsavas-források is létrejönnek. Pl. Nápoly melletti Kutya-barlang, Erdély-Hargita – Torjai Büdös-barlang. Szénsavas források jellemzőek Erdélyben (borvizek), Mátrában (savanyúvizek – csevice).

- Szolfatárák: kénes kigőzölgések-pl. Nápoly melletti Szolfatára kráter

- Gejzírek: forróvíz időszakos feltörése. (szökőhév-forrás). A kőzetrepedésekbe visszaáramló víz forráspontig hevül. A meginduló buborékképződés hatására hirtelen vízoszlop lövell a magasba. (Kamcsatka, Japán, Izland, Új-Zéland, Yellowstone NP.

Földrengések: A földfelszín egy részének hirtelen, gyakran igen erőteljes rázkódása.  Kialakulásuk lehetséges okai: Leginkább a mozgó kőzetlemezek széleinél keletkeznek, - lemezek ütközése, alábukása, egymás melletti elcsúszása, ezen kívül előidézheti vulkánkitörés, üregek beszakadása, talajcsuszamlás (ezek ált. kisebb erősségű földrengéseket idéznek elő). Földrengéses övezetek a Földön!! – Ábra, atlasz elemzése!!! Lemezszegélyek széleinél: Pacifikus-övezet (Japán, Indonéz-szigetvilág, Szent-András-törésvonalnál, Amerika Ny-i partvidéke, Közép-Amerika, Peru , Földközi-tenger térsége (Irán, Törökország térsége)

A földrengések mélybeli kipattanásának a helye a rengésfészek vagy hipocentrum. A földfelszínnek a rengésfészek feletti része a rengésközpont vagy epicentrum. A rengés felszíni hatása a felszíni kőzetektől és a rengés erősségétől függ. Ha a tengerben következik be a rengés, hatalmas hullámokat idézhet elő (cunami), amely partot érve mindent elsodor, ami az útjába kerül. A földrengéseket szeizmométerekkel észlelik. A földrengések erősségét leggyakrabban Richter-skálával jellemzik. A skála méréssel osztályozza a földrengéseket (a földrengések erősségének mérése). A másik mérték a Mercalli-skála, amely az okozott károk megfigyelése alapján osztályoz.

A földrengések előrejelzése fontos feladat. A modern technológiával a földrengés várható helyszíne meghatározható, de a pontos ideje még nem.

Védekezés lehetőségei: alapkőzet megfelelő megválasztása, kisebb magasságú épületek, „rengésbiztos” épületszerkezet.