Monitor

A számítógép legfontosabb perifériája a monitor.

Működése:  A számítógép folyamatosan jeleket küld a videokártyának, hogy mit kell megjeleníteni. Az adapter átfordítja ezt pixelekké, melyek segítségével a monitor meg tudja jeleníteni a képet.

A régi monitorok: fekete fehérek voltak, de ma már csak színes monitorokat gyártanak. A CRT-monitorok sugárzásának nagy volt az egészségkárosító hatása, de a mai katódsugárcsöves monitorok alacsony sugárzásúak, ezért nem károsak az egészségre.

Pixel: A monitoron megjelenített kép pixelekből áll. A pixel lényegében egy pont, és ezek alkotják a képernyőmátrixot. A manapság legjobban elterjedt felbontás az 1024×768 pixel, de az 1600×1200 pixeles felbontás is gyakori.

Megjelenítés: Karakteres: a képernyő csak karaktereket képes megjeleníteni, a képernyő karakterhelyekre van osztva

Grafikus: A megjelenített kép nem csak karaktereket tartalmaz, hanem a teljes képernyőt betöltő grafikus felületet definiál, ahol a képpontokat külön-külön kezeli.

A mai operációs rendszerek grafikus üzemmódban működnek, de a számítógép bekapcsolásakor még a karakteres üzemmódban jelzik az üzenetet. Még vannak olyan számítógépek (ahol nem cél a grafikus üzemmód), melyek karakteres üzemmódban működnek.

Főbb paraméterek:

- Képátló: a monitor egyik sarkától a szemközti sarkáig terjedő távolság, inchben mérik

- Válaszidő: azt az időt jelöli, amennyi ahhoz kell, hogy egy képpont fényereje megváltozzon.

- Kontraszt: a részletgazdagságot jellemző tulajdonság

- Optimális felbontás: az LCD-panel fizikailag kialakított felbontását jelöli. Általában ez a monitor maximális felbontása is.

- Látószög: megadja, hogy a monitor milyen szögből látható( vízszintes és függőleges adat)

- Képarány: kijelző oldalhosszúságainak aránya. 5:4-től 16:9-ig terjed.

- Fényerő: a monitor fényességét jellemzi.

- Maximális felbontás: maximálisan mekkora felbontásra állítható.

Megjeleníthető színek száma: általában 16,7 millió színt tud megjeleníteni.

Monitorok 3 fő fajtája:

- CRT

- LCD/TFT

- PDP