Szkenner

A lapolvasó a számítógép olyan külső berendezése, mely szöveg képként való beolvasására, képek digitalizálására, számítógépbe való bevitelére szolgál.

Története :

1960: Az első szkennerek nagymértékben térképészeti igényekre jöttek létre, hogy alkalmasak legyenek nagy térképek digitalizálására.

1970: Megjelentek az első nagyteljesítményű szkennerek, de a műszaki megoldást még nem tudták a sorszenzorokra alapozni, mivel azok akkor még nem léteztek, így a konstrukciót egyedi szenzorral kellett megoldani.

1980: A következő fejlődési szakaszban a síkágyas plotterek mintájára készült síkágyas szkennereket alkalmazták elsősorban.

1990: A szkennerek gyors elterjedéséhez azonban egy másik szakterület által gerjesztett igény a felelős: a web, illetve a digitális fényképezés. Ennek hatására a '90-es évek elejétől-közepétől ez az eszköz a háztartásokban már teljesen hétköznapi volt.

A nagyméretű térképeket dobra erősítették, mely a leolvasás folyamán forgott, a megvilágító berendezéssel kombinált szenzoros optika pedig a dob tengelyével párhuzamos haladó mozgást végzett.

Működése :

Az olvasófejet a léptetőmotor bordásszíj segítségével mozgatja fémsíneken az üveglap alatt.

A fejegység fénycsöve alulról megvilágítja a beolvasandó anyagot, majd a visszavert fényt a tükör segítségével egy lencsén keresztül a szkenner belsejében található, fix pontra rögzített CCD érzékelőre fókuszálja; majd az érzékelő digitális képpé alakítja a beérkező fényt.

A dokumentumszkenner működése:

A normál szkennerek és a dokumentum szkennerek közötti alapvető különbség az, hogy míg a normál szkennerek esetében a szkennelendő papírlap áll és az olvasófej mozog, addig ez a dokumentum szkennereknél pont fordítva működik. A dokumentum bekerül egy mozgó pályára és elhalad az álló szkennelő modul között.

A pályát motor hajtja a dokumentumok pedig görgők sorozatán haladnak keresztül.

A szkennelő modulokban helyezkednek el a tükrök, az objektív és a CCD fej.

Egy szkennelő modul esetén a dokumentum egyik oldalát tudjuk beolvasni, két szkennelő modul esetén pedig egy időben olvasható be a papírlap mindkét oldala.

Fontos eleme a dokumentumszkennernek a lapadagoló egység, amelybe akár 1000 db lapot is tehetünk, ahonnan egy speciális mechanikus egység egyenként húzza be a dokumentumokat a készülékbe.