## Slide 1: A processzor
CPU
Central Processing Unit
(Központi Vezérlő Egység)

## Slide 2: Feladata és helye:
Az utasítások értelmezését és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza.
A CPU az alaplapon helyezkedik el, annak legfontosabb része.
A processzorok fejlődése őrületes tempóban halad, teljesítményük minden másfél évben megduplázódik.

## Slide 3: CPU története:
1971-ben kezdődött:
Egy pici ismeretlen cég, az Intel a világon először több tranzisztort épített egybe, hogy központi vezérlő egységet alkosson.
Nyolc évvel ezután készült el az első személyi számítógép, melyeket hat generációba tudunk osztani a benne található processzorok alapján.
A processzorok méretükhöz képest nagy hőt termelnek, így megbízható működésükhöz komoly hűtésre van szükség, melyeket megfelelő ventillátorokkal biztosíthatunk.
Sose takarékoskodjunk a ventillátorok méretén, árán.

## Slide 4: Memória

## Slide 5
Azonos méretû tárolórekeszek összessége.
Minden rekesznek van egy sorszáma (címe), amivel azonosítani tudjuk.
Amikor a processzor megcímez egy memóriarekeszt, akkor ez azt jelenti, hogy a rekeszhez rendelt szám segítségével megkeresi azt a rekeszt, amellyel dolgozni akar.

## Slide 6
A mai számítógépek memóriája Byte-szervezésû, ami azt jelenti, hogy a legkisebb adatmennyiség, amit kezelni tudunk 1 Byte (8 Bit).
alamennyi memóriarekesz mellett van egy 9. bit is, az ún. paritásbit, amelynek szerepe az esetleges tárolási hiba felismerése (redundancia).
A számítógép memóriája tartalmazza az éppen végrehajtásra kerülő programot, valamint a program által használt adatokat.

## Slide 7: ROM= Read Only Memory
ROM (csak olvasható) típusú memóriák.
Tartalmuk kiolvasható, de nem változtatható meg.
Programozásuk a gyártáskor történik.
A számítógép vezérléséhez szükséges alapvető parancsokat tartalmazza.
Információtartalmukat a gép kikapcsolása után is megőrzik.
Speciális fajtájuk a PROM, melyet a felhasználó egy speciális készülékkel programozhat, utána azonban tartalma csak olvasható. (pl.: az EPROM, mely ultraibolya fénnyel törölhető, majd újraírható).

## Slide 8: RAM= Random Acces Memory
RAM (írható és olvasható) típusú memóriák.
Olvashatók, törölhetők és újra írhatók.
Külső tápfeszültségre van szükségük az adatok tárolásához, vagyis a gép kikapcsolásakor az adatok elvesznek.
Operatív tár céljára használják.
Egy program futtatását a számítógép úgy végzi el, hogy először beolvassa a programot a RAM-ba, majd egymás után végrehajtja a parancsokat.

## Slide 9: Példák az egyes memóriatípusokra

## Slide 10: ROM típusú memóriák:
A BIOS-t tartalmazó memória (ROM-BIOS):
Feladata az egyes hardver elemek mûködésének irányítása, az alapvetõ gépi folyamatok vezérlése. Ennek tartalmát a DOS a RAM memóriába másolja (a RAM gyorsabb, mint a ROM).

## Slide 11: RAM típusú memóriák:
Operatív memória:
  Ennek az első 640 Kbyte-os részét hagyományos memóriának, az 1 MByte feletti részét pedig kiterjesztett memóriának (XMS) nevezzük.
  A DOS közvetlenül csak a hagyományos memóriát tudja kezelni.
CMOS RAM:
  Olyan kisfogyasztású memória, amely külön akkumulátorról kapja az áramot, így a gép kikapcsolásakor sem veszti el tartalmát. A számítógép konfigurációs beállításait őrzi (SETUP).
CACHE memória:
  Kiskapacitású gyorsító memória